## Slide 1
Branch Runahead: An Alternative to Branch Prediction for Impossible to Predict Branches
汇报人 李宗鸿

## Slide 2
CONTENT
01
02
03
论文简要信息
论文提出的问题及背景
现有工作的局限性
04
论文所作工作
05
实验结果和结论

## Slide 3
Part 01
论文简要信息

## Slide 4
Stephen Pruett 和 Yale N. Patt
作者
Branch Runahead: An Alternative to Branch Prediction for Impossible to Predict Branches
标题
第54届IEEE/ACM微体系结构年度国际研讨会（MICRO’21）
2021年10月
论文发表会议及日期
美国德克萨斯大学奥斯丁分校
研究所
论文简要信息

## Slide 5
Part 02
论文提出的问题及背景

## Slide 6
高性能微处理器需要高水平的指令供应。
数据依赖根本不能通过基于历史的方法来预测。
预先计算分支指令已被建议作为一种解决方案，但这种方案需要在及时性和复杂性之间进行仔细的权衡。
Notes: 高性能微处理器需要高水平的指令供应。然而，数据依赖的分支预测成为了主要的发展制约因素，这些分支根本不能通过基于历史的方法来预测，而其结果往往和从最近内存加载的值相关。随着程序时间的推移，依赖数据的分支预测在剩余的预测失误总数中所占的份额越来越大。

## Slide 7
Part 03
现有工作的局限性

## Slide 8
之前的分支预测预计算工作主要集中在在重量级的在编译时进行的方法（heavy-weight, compiletime approaches）上，编译器创建原始程序的过滤版本，只包含计算难以预测的分支结果所需的指令。过滤后的线程或辅助线程在另一个内核、同步多线程（SMT）上下文或内核内的专用单元上异步执行。作者认为，这些方法从根本上来说成本更高，因为它们需要重新执行程序中的大多数指令，因此需要昂贵的资源来预计算分支。同时，轻型运行时的方法（light-weight runtime approaches）无法连续运行，限制了它们提供及时预测的能力。
Notes: 编译器创建原始程序的过滤版本，只包含计算难以预测的分支结果所需的指令。过滤后的线程或辅助线程在另一个内核、同步多线程（SMT）上下文或内核内的专用单元上异步执行。作者认为，这些方法从根本上来说成本更高，因为它们需要重新执行程序中的大多数指令，因此需要昂贵的资源来预计算分支。同时，轻型运行时的方法（light-weight runtime approaches）无法连续运行，限制了它们提供及时预测的能力。

## Slide 9
基于编译器技术的局限性
大多数以前的工作都依赖于编译器来识别候选分支和提取辅助线程。由于编译器从整体上看程序，因此它们可以迭代控制流和数据流，从而生成分支指令，并生成计算分支方向所需的精确最小操作集。然而，构建100%准确计算分支结果的辅助线程需要太多操作才能成为辅助线程的一部分。而后，研究集中于在编译时使用分析技术，从辅助线程中删除指令。这将产生一个非常简单但不再100%准确的辅助线程。这些技术的有效性在很大程度上依赖于分析数据的代表性。不具代表性的数据可能会导致不准确的编译器优化，从而不正确地减少辅助线程，导致它们在运行时生成的预测精度大大降低，从而增加昂贵的代价。此外，在编译器层引入依赖链需要对指令集体系结构（ISA）进行更改。

## Slide 10
在运行时技术的局限性
slipstream是仅在运行时使用的技术，可预先计算分支指令的方向。在SlipStream中，两个处理器被用来执行一个程序。A流在R流之前运行程序的过滤版本。这使得A流能够通过两个核心之间的硬件队列来传递分支方向。但是在所有退役指令中，平均只移除15%，而剩下的85%在A-stream中作为开销。
DP-SSMT在运行时提取依赖链，以预计算难以预测的分支。然而，DPSSMT需要一条触发器指令来开始依赖链的每个实例。另一方面，生成的依赖链只有在控制沿着预定义的路径进行时才能工作。
使用依赖链进行数据预取，Hashemi等人提出使用依赖链进行数据预取[15,16]。Naithani等人使用了类似的技术，但他们不是在单独的管道上运行链，而是在核心闲置的循环期间发出链。这两项工作都依赖于分支预测来生成正确的依赖链，使得这些技术作为分支预测的替代方法不太有用。

## Slide 11
重量级辅助（help）线程的局限性
之前的工作需要辅助线程在另一个核心或SMT上下文上执行，因为辅助线程仍然包含复杂的控制流，需要昂贵的乱序硬件来快速执行。需要单独的核心使单个线程的硬件成本增加了一倍，并增加了核心间通信的延迟。需要单独的SMT上下文需要获取、解码、重命名所有helper线程指令，并访问许多其他结构，如重排序缓冲区(ROB)、Load-Store Queue等。

## Slide 12
Part 04
论文所作工作

## Slide 13
论文提出了分支预演（Branch Runahead）,是可以连续执行，轻量级依赖链来预计算难以预测的数据依赖分支结果的系统。依赖链是在运行时的程序中提取，比之前的辅助线程更简单。在合理的硬件约束下配置分支预演，平均可以减少47.5%的MPKI（mis-predictsper kilo-instructions），和增加16.9%的IPC（instruction per cycle ）。

## Slide 14
演示了准确识别分支之间的影响因素和保护依赖关系的重要性
介绍了一种新的归并点预测方法(用来检测依赖链之间的控制和数据依赖关系)，它的准确率为92%，而之前的工作只有78%的准确率
介绍了Branch Runahead系统，包括依赖链提取、控制与获取单元的同步以及依赖链引擎的微架构。展示了限制链提取可以保证依赖链的简单性，允许它在依赖链引擎上快速有效地执行
评估了三种链初始化的方法，提高了链级的并行性，提高了预测的时效性。

## Slide 15
作者使用英特尔开源模拟器——一种执行驱动、周期精确的x86模拟器，由Ramulator建模来模拟该方案。使用提交给CBP-2016的配置对64KB TAGE-SC-L[32]分支预测器进行建模。
选择平均MPKI大于2的分支错误预测密度基准。使用方法来确定每个基准的一到五个代表性区域。我们为每个区域运行2亿条指令，然后计算所有区域的加权平均数。
三种配置上进行评估—仅核心配置（9KB）、迷你配置（17KB）和大配置（无限）
使用MCPAT对芯片能量和面积进行建模。DCE被建模为一个精简的内核，删除了诸如解码、寄存器重命名、浮点管道、预取器和其他维持精确状态所需的结构。
使用MPKI（mis-predictsper kilo-instructions），和IPC（instruction per cycle ）为指标

## Slide 16
Part 05
实验结果和结论

## Slide 17
分支预演目标分支的精度提高了55%（TAGE-SC-L）和44%（MTAGE-SC）。
（TAGE-SC-L是2016年冠军分支预测比赛有限存储类别的获胜者，MTAGE-SC是CBP2016无限存储类别的获胜者。）
分支预演体现了在难以预测、依赖数据的分支上实现高预测精度的新机会，基于历史的预测器，如TAGESC-L和MTAGE-SC，不能预测这类分支。

## Slide 18
THANK YOU